|  | Приложение 8 к приказу МОиН РТ от «____»________2006 г. №______ |
| --- | --- |

Рекомендации

по выбору мест установки телекоммуникационного оборудования в образовательных учреждениях и обеспечению его сохранности и

работоспособности

1.   Для подключения образовательного учреждения к сети Интернет необходимо подготовить место для установки телекоммуникационного оборудования. Следует учитывать, что его размеры должны быть не менее 0,5 хО,5 х 0,5 м.

2. Место установки телекоммуникационного оборудования должно быть защищено от несанкционированного доступа и периодически подвергаться влажной уборке.

3. Помещение для установки телекоммуникационного оборудования должно удовлетворять следующим требованиям:

-   Помещение должно иметь обязательно запираемую дверь для ограничения количества людей, имеющих доступ к оборудованию;

-   В помещении должны находиться средства пожаротушения;

-   Для подключения телекоммуникационного оборудования в помещении рядом с местом установки должна быть выделена одна электророзетка (190 - 240В, 50Гц);

-   Помещение должно быть оборудовано электроосветительными приборами;

4. Для планирования работ может потребоваться дополнительная информация:

- характеристики здания (каменное, деревянное, этажность и пр.);

- характеристики электросети здания, наличие заземления;

- краткие характеристики возможных мест размещения антенны (в случае подключения к сети Интернет с использованием спутниковой связи или наземного радиодоступа).

5. При необходимости установки спутниковой антенны (диаметр 1,2 - 1,8 м) совместно с уполномоченным региональным представителем Исполнителя определить и согласовать место ее размещения.